|  | ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ |
| --- | --- |
|  | КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. “Преслав” №16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 |

Рег. №__________/ ____. ___.2016 г.

Екз. единствен

Копие _____

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВИТЕЛИ,

Във връзка с постъпило запитване, за обществената поръчка закупуване на „Доставка на материали и оборудване за поддръжка на системи за физическа сигурност, за нуждите на военни формирования 34400 – Варна и 26800 - Варна”, искам да Ви уведомя за подробности за следните артикули:

1. по позиция 6: „Кабелен канал – размери 2000х20х30мм”

По-малкият от двата размера – височина или ширина, следва да е не по-малко от 10 мм. Допустими са кабелни канали, осигуряващи минимум 5 кв. см. полезно сечение (за полагане на кабел).

2. по позиция 7: „Дюбел пирони – за тухлена стена, 6х40мм”

Необходимо е да се достави дюбел-пирон за тухла (посочено е в изискванията).

3. по позиция 8: „Удължител за връзка с компютър – тип KVM (Keyboard-Video-Mouse) /комплект от 2 бр./”

Комплект от две устройства („сървър” и „клиент”), позволяващи отдалечено управление на компютърна система по кабелна линия (UTP/SFTP Cat.5) с минимална дължина 50м. Свързването на „сървъра” към компютъра се осъществява чрез стандартните PS/2 портове за клавиатура и мишка или чрез USB интерфейс и изхода за видеосигнал. Връзката между „сървър” и „клиент” трябва да се осъществява с използване на кабелна линия от 4 усукани двойки (UTP/SFTP Cat.5). Към „клиента” се свързват клавиатура, мишка и монитор.

Алтернативно на горното устройство може да бъде такова от вида „мрежов терминал” (Network Terminal), позволяващо дистанционно управление на компютърна система през компютърна мрежа, чрез локално свързани към терминала клавиатура, мишка и монитор.

И в двата случая, минималната дистанция между физическите позиции на компютърната система и конзолата за управление следва да е от порядъка на не по-малко от 50м. В случай, че за осигуряване работата на минималната или по-голяма дистанция са необходими допълнителни устройства, същите следва да се посочат като част от комплекта, а цената им да се включи в тази на целия комплект.

4. по позиция 9: „Конвертор – от Composite Video към VGA”

Вида на композитният видеосигнал, който трябва да се преобразува във VGA, e този извеждан на RCA изход (т. нар. „чинч-конектор”) на компютърна видеокарта.

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

КОНТРААДМИРАЛ                               	МИТКО ПЕТЕВ

___.___ 2016 г.