Въпроси:

1.      По т. 5 от Техническите изисквания: Не считате ли, че 24 портов комутатор би бил по подходящ за СКС?

2.      По т. 6 от Техническите изисквания: Би ли могло да получим по подробна информация за маршрутизатора.

3.       По т. 7 от Техническите изисквания не считате ли, че обявената мощност за UPS е твърде голяма в съотношение на натовареността за резервиране, която би била с по-малки стойности?

Отговор на въпроси:

# Нова информация по техническите изисквания

| № | Наименование на продукта /номенклатурата/ | к-во | Предназначение и изисквания към номенклатурата |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Network Switch 24 портов | 2 бр. | Портове: основни: 24x(10/)100/1000Base-TX - RJ45; Uplink: минимум 1 х 1000BaseFX – LC; Управление: Web user interface (HTTP/ HTTPS); SNMP; Маршрутизиране: минимум Layer 3 Lite; VLAN: едновременно до 4096 VLAN; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE); L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s; L3 мрежови стандарти: Wirespeed routing of IPv4 packets; Up to 32 static routes and up to 32 IP interfaces; Classless Inter-Domain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3: Relay of DHCP traffic across IP domains; User Datagram Protocol (UDP) relay; Захранване: 230V/50 Hz, CEE 7/4 (може и чрез външен адаптер); Монтаж: Rack-mount 19 in. (48.3 cm) EIA. |
| 6. | Маршрутизатор (Router) | 1 (един) бр. | Съвместимост: да бъде съвместим с маршрутизаторите на фирмата Cisco от серията 19XX или по- нова. Поддържани мрежови стандарти: IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IPv4 (RFC 791); IPv6 (RFC 2460). LAN портове: не по-малко от 2 (два) 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ-45 порта (GE0/GE1). Конзолен порт: не по-малко от 1 (един) RJ-45 порт. Baud rates: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, and 115200 Поддържани LAN протоколи: IPsec: не по-малко от 20 IPsec site-to-site tunnels for branch office connectivity; Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP); Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP); Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE); TCP/IP; NTP; DNS relay; DNS proxy. Secure management: HTTPS, username/password, password complexity; SNMPv1; SNMPv2c. Мрежови характеристики: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server Built-in; DHCP client Built-in; DHCP relay agent Built-in. Network edge (DMZ) Support: DMZ port, DMZ host, software configurable to any LAN IP address. Firewall Protection: Stateful packet inspection (SPI), denial of service (DoS) prevention, ping of death, SYN flood, land attack, IP spoofing, port forwarding and triggering. Network Address Translation (NAT): Port Address Translation (PAT); Network Address Port Translation (NAPT); NAT traversal, one-to-one NAT. VPN Support: Stateful Packet Inspection; Web Interface; не по-малко от 20 VPN tunnels for remote client access. Routing protocols:Static routing; Dynamic routing; Inter-VLAN routing Routing Information Protocol (RIP) v1, v2, and RIP for IPv6 (RIPng). Access rules: не по-малко от 40 entries. Port forwarding: Up to 30 entries. Port triggering: Up to 30 entries. Content filtering: Static URL blocking or keyword blocking. VLAN support: Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; едновременно не по-малко от 5 активни VLAN (3-4096 range); MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE). Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер). Монтаж: да са осигурени всички необходими конструктивни елементи за вграждане в 19" RACK-шкаф. |
| 7. | Устройство за непрекъсваемо захранване (UPS) | 2 бр. | Максимална изходна мощност: 2000 VA; Време на автономна работа: не по-малко от 15 минути, при товар равен на 100% от максималната изходна мощност; Номинално входно напрежение: 230 V/50 Hz, CEE 7/4; Номинално изходно напрежение: 230 V/50 Hz, не по-малко от 2 х CEE 7/4; Да осигурява: автоматично връщане към захранване от електрическата мрежа след възстановяване на захранващото напрежение; да позволява изключване, с цел съхраняване на заряда на батериите при продължително отпадане на захранващото напрежение; Да бъде окомплектовано с необходимите кабели за свързване към захранващата мрежа; Да бъде окомплектовано с необходимите кабели за свързване към захранващата мрежа; При необходимост да се осигури допълнителен външен акумулаторен блок; Монтаж: в случай, че се предлага Rack-mount 19 in. (48.3 cm) EIA версия, да са осигурени всички необходими монтажни елементи. |