Въпроси:

- т.1 и т.2 – RACK шкаф 42U

Еднакво наименование на продукта, налична разлика във височината в описанието.

В техническото описание на т.1 е посочена височина 1300, което определя шкаф с 26 порта. Предполагаме, че наименованието в т.1 би следвало да е RACK шкаф 26U.

2. т. 3 Пач-панел 50 х RJ45 – 12 бр.

Пач-панелите са във варианти 24 и 48-портови.

- Формат 50-порта се предлагат единствено ISDN панели, но съобразно броя на телефонните точки би следвало да ви е достатъчен 1 бр. 50-портов ISDN панел , а не посочените 12 бр.

- Ако се имат предвид 48-портови панели, вариантът 2х24 ценово е по-изгоден от 1 х 48. В такъв случай може ли да се оферират само 24-портови панели.

3. т.4 – Пач-панел 24 х RJ45

В техническото описание е посочено „с не-по-малко от 32 порта“, което предполагаме, че е техническа грешка.

Отговор на въпроси:

1. Нова информация по техническите изисквания:

| 1. | RACK шкаф 26U | 2 бр. | RACK шкаф за монтаж на оборудване с Размери: 600x1300x600/WXHXD/ Наличие на странични капаци/врати: изисква се; Наличие на предна врата с прозрачен прозорец: изисква се; Крепежен комплект (винт и гайка с фиксиращ клипс): не по малко от 40 комплекта; Монтажна тава: 2 броя; Вентилация: комплект от не по-малко от 2 вентилатора и осветление, монтирани на горния капак на шкафа, с регулируемо термореле; Електрозахранване: 19 инчов панел, с централен прекъсвач и 8 гнезда с предпазен щифт; |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Пач-панел 48xRJ45 | 12 бр. | 19 инчов пач-панел, с не по-малко от 48 порта тип male RJ45; Наличие на вградени или допълнително монтирани скоби, за организиране на пач-кабели.( 48XRJ45/STP категория 5) |
| 4. | Пач-панел 24xRJ45 | 4 бр. | 19 инчов пач-панел, с не по-малко от 24 порта тип male RJ45, с метална екранировка; Наличие на вградени или допълнително монтирани скоби, за организиране на пач-кабели.( 24XRJ45/STP категория 5) |

2. т.2 RACK шкаф 42U

Остава както е в техническата спецификация без промяна.